# Parameter kinematische Welle
⯇ Zurück zu Modellelemente Siedlungsentwässerung
Menüpunkt: Editoren > Einzugsgebiete > Parameter kinematische Welle
Handbuch: Collection System User Guide, section 4.2.2: Kinematic Wave (B)
## Literaturwerte
### Anfangsverluste
Schmitt und Illgen[1)] nennen folgende Literaturwerte:
[1)] Schmitt und Illgen (2001): Abflussbeiwerte in der Bemessung und Abflusssimulation von Entwässerungsanlagen, KA - Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall 2001 (48) Nr. 12
Parameter	Art der Fläche	empfohlene Werte
Höhe der Benetzung	undurchlässig befestigte Flächen	0.2 - 0.5 mm
nicht durchlässige und durchlässig befestigte Flächen	0.2 - 1.0 mm
Muldenverlust	glatte Dachflächen	0.2 - 1.0 mm
befestigte Straßen- und Hofflächen	0.4 - 2.0 mm
sonstige befestigte Flächen	0.5 - 2.5 mm
nicht durchlässige und durchlässig befestigte Flächen	1.0 - 5.0 mm

### Versickerung
Schmitt und Illgen1) nennen folgende Literaturwerte:
Parameter	empfohlene Werte
Anfangswert der Versickerungsrate	50.0 - 300.0 l/(s*ha)	18 - 108 mm/h
Schwellwert der Versickerungsrate	5.0 - 30.0 l/(s*ha)	1.8 - 10.8 mm/h
Abnahmekoeffizient	0.03 - 0.2 min-1	1.8 - 12 h-1
Regenerationsrate	0.001 - 0.0001 min-1	0.06 - 0.006 h-1

Butler und Davies[2)] unterscheiden grob nach der Bodenart:
[2)] David Butler, John W. Davies (2000): Urban Drainage, 1. Edition, Table 6.1
Parameter	Clays, paved areas	Fine textured soils	Medium textured soils	Coarse textured soils
Anfangswert der Versickerungsrate [mm/h]	75	125	200	250
Schwellwert der Versickerungsrate [mm/h]	3	6	12	25
Abnahmekoeffizient [h-1]	2	2	2	2

Der Horton-Ansatz ist in zwei verschiedenen Ausprägungen implementiert, nämlich als
- originaler Horton und als
- integrierter Horton,
siehe MIKE 1D Reference Manual, Kapitel 7.4.3 Runoff computations (Kinematic Wave). Welcher Ansatz verwendet wird, steuern Sie in der CS-Engine-Konfiguration mit dem Parameter IntegratedHorton.