# Ergebnisse hydrodynamischer Abflusstransport
Menüpunkt: Konfiguration > Ergebnis-Einstellungen > Ergebnisdateien
Handbuch: MIKE+ Collection System User Guide, section 13.1: Result Files
Die Ergebnisdatei des hydrodynamischen Abflusstransports heißt in der Regel *Network_HD.res1d. Sie enthält immer die Hauptergebnisse und kann mit zusätzlichen Ergebnissen ausgestattet werden.
Bei Laden in MIKE+ können abgeleitete Ergebnisse ermittelt werden, die sich aus den Hauptergebnissen ergeben und nicht in die res1d geschrieben werden, um die Dateigröße zu minimieren.
Ergebnisse, die bei einer Kopplung mit der 2D Oberfläche zusätzlich im Kanalnetz gespeichert werden, finden Sie in Ergebnisse 2D Oberfläche.
## Hauptergebnisse
Result item	Ergebnis	Raumbezug	Kommentar
Water level	Wasserspiegel	Knoten, Haltungen, Pumpen, Wehre, Schieber	bei Pumpen, Wehren, Schiebern: je ein Wert für Anfangs- und Endknoten
Discharge	Durchfluss	Haltungen, Pumpen, Wehre, Schieber
Velocity	Geschwindigkeit	Haltungen
Control rule no.
Discharge in structures[1)]
Gate level1)	Schleusenhöhe Schieberhöhe	gesteuerte Schieber	benötigt RTC-Modul
Weir crest level1)	Wehrkrone Wehrhöhe	gesteuerte Wehre	benötigt RTC-Modul
Valve opening1)	Ventileinstellung	gesteuerte Ventile	benötigt RTC-Modul
[1)] vormals unter "Additional items"

## Zusätzliche Ergebnisse
Result item[2)]	Ergebnis	Raumbezug	Kommentar
Velocity in structures	Geschwindigkeit in Bauwerken Geschwindigkeit in Wehren und Schiebern	Wehre, Schieber	für Schieber noch nicht kontrolliert
Flow area in structures	Durchflussfläche in Bauwerken Fließquerschnitt in Wehren und Schiebern	Wehre, Schieber	für Schieber noch nicht kontrolliert
Flow area	Durchflussfläche Fließquerschnitt	Haltungen
Flow width	Durchflussbreite Fließbreite	Haltungen
Hydraulic radius	Hydraulischer Radius	Haltungen
Resistance number	Widerstandsnummer Rauheitsbeiwert	Haltungen
Conveyance	Beförderung	Haltungen
Froude number	Froude-Nummer Froude-Zahl	Haltungen	Simulation bricht mit Fehler ab[3)]
Flooded area	Überflutete Fläche	Becken	sieht aus wie As in Becken
Total flooded area	Gesamte, überflutete Fläche	System?	wird noch nicht in res1d geschrieben
Volume	Volumen	Knoten, Haltungen	bei Knoten: inklusive dem Volumen über Gelände
Total volume[4)] (System Water Volume)	Gesamtvolumen	System
Water volume above ground	Wasservolumen über dem Gelände Volumen über Gelände	Knoten	It is computed as the simple difference between the current water volume in the node at given water level, and the water volume in the node at the ground level. The value is set to zero when the water level is below the ground level. The value is also set to zero if the HD node does not have a volume property (an outlet for instance).
Water flow rate to node volume above ground	Wasserdurchflussrate zum Knotenvolumen über Grund	Knoten	positiv: Austritt an Oberfläche negativ: Wiedereintritt in Kanal; It is computed as the rate of change in volume above the ground between the current and previous time step
Accumulated inflow (Inflow volume, total)	Akkumulierter Zufluss	Knoten, Haltungen	Zufluss über Runoff oder Kopplung[5)]
Accumulated outflow (Outflow volume, total)	Akkumulierter Abfluss	Knoten, Haltungen	Abfluss über Kopplung5)
Mass error4) (Mass error, generated water)		Knoten, Haltungen
Total mass error4) (System Mass error, generated water)	In leeren Leitungen erzeugtes Volumen	System
Accumulated mass error4) (Mass error, signed accumulated)		Knoten, Haltungen
Total accumulated mass error4) (System Mass error, signed accumulated)		System
Simulation time step	Zeitschritt der Simulation	System
Number of tries for current time step	Anzahl der Versuche für den aktuellen Zeitschritt Iterationen je Zeitschritt	System
Water level slope	Wasserspiegel Neigung Spiegelliniengefälle	Haltungen
Energy level	Energiehöhe	Haltungen
Energy level slope	Energiehöhengefälle Energieliniengefälle	Haltungen
Bed shear stress	Sohlschubspannung	Haltungen
RTC setpoint value[6)]	RTC-Sollwert		benötigt RTC-Modul
RTC pump start level6)	RTC-Pumpenstart-Stufe	gesteuerte Pumpen	benötigt RTC-Modul
RTC pump stop level6)	RTC-Pumpenstopp-Stufe	gesteuerte Pumpen	benötigt RTC-Modul
Pump active	Pumpe aktiv	gesteuerte Pumpen	binärer Wert? benötigt RTC-Modul
Function active6)	Funktion aktiv		benötigt RTC-Modul
Infiltration rate (Node Infiltration flow)	Infiltrationsrate	Sickerschacht
Accumulated infiltration rate in soakaways		Sickerschacht	Bei Aktivierung werden automatisch drei Ergebnisse erzeugt: Node Infiltration flow, Volume Node Infiltration flow, Volume, Positive Node Infiltration flow, Volume, Negative
Accumulated discharge		Haltungen	Bei Aktivierung werden automatisch drei Ergebnisse erzeugt: Discharge Volume Discharge Volume, Positive Discharge Volume, Negative
Accumulated discharge in structures		Wehre, Schieber	Bei Aktivierung werden automatisch drei Ergebnisse erzeugt: Discharge in structure Discharge in structure, Volume, Positive Discharge in structure, Volume, Negative
[2)] in Klammer die Bezeichnung, wie im Panel Ergebnisse angeführt
[3)] Stand Release 2020 Update 1
[4)] seit MIKE+ 2021.1
[5)] seit MIKE+ 2021.1, noch zu testen
[6)] in MIKE+ 2022 nicht mehr angeführt

## Abgeleitete Ergebnisse
Handbuch: Model Manager User Guide, section 18.4: Derived Results
Result item	Ergebnis	Raumbezug	Kommentar
Depth	Wassertiefe	Knoten, Haltungen	Wasserspiegel - Sohlhöhe
Flood	Überstau	Knoten, Haltungen	Konten: Wasserspiegel - Geländehöhe Entlang von Haltungen: zwischen Knoten interpolierter Wert [7)]
Water minus Critical Level	Höhe über kritischer Höhe	Knoten, Haltungen	Knoten: Wasserspiegel - Kritische Höhe; falls Kritische Höhe NULL: Wasserspiegel - Geländehöhe Entlang von Haltungen: zwischen Knoten interpolierter Wert
Absolute discharge	Absoluter Durchfluss	Haltung
Filling	Füllungsgrad	Haltung
Pressure	Druck	Haltung
Q-Manning	Auslastung	Haltung	Q zu Qvoll[8)]
Pump Flood		Pumpe
Pump Depth		Pumpe
Pump Water minus Critical Level		Pumpe
Pump Absolute Discharge		Pumpe
Pump Q-Manning		Pumpe
Weir Flood		Wehr
Weir Depth		Wehr
Weir Water minus Critical Level		Wehr
Weir Absolute Discharge		Wehr
Weir Q-Manning		Wehr
[7)] Der Wert kann auch als Lage der Drucklinie im Vergleich zum Gelände verstanden werden.
[8)] Widerspruch zum Handbuch, ist noch zu überprüfen